INFORMACJE OGÓLNE

- Przed uruchomieniem suszarki należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.

- Przed użyciem sprawdź, czy urządzenie nie nosi widocznych oznak uszkodzenia. W razie uszkodzenia nie używaj urządzenia i wezwij serwis.

- Należy zapewnić właściwą wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka, aby nie doszło do nagromadzenia gazów pochodzących z innych urządzeń lub zaprószenia ognia w czasie pracy suszarki,

PODSTAWOWE WARUNKI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

- Przy suszeniu należy zawsze stosować się do zaleceń dotyczących prania odzieży umieszczonych na ubraniach.

- Przed umieszczeniem w suszarce ubranie powinno być odwirowane lub dokładnie wykręcone. Do suszarki nie należy wkładać ubrań ociekających wodą.

- Nie należy pozostawiać w kieszeniach zapalniczek czy zapałek oraz NIE używać łatwopalnych płynów w pobliżu suszarki.

- Odzież zanieczyszczona substancjami takimi jak: olej do gotowania, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i zmywacze wosku, przed suszeniem w suszarce powinna zostać wyprana w gorącej wodzie z dodatkiem większej ilości proszku.

- Po użyciu urządzenia sprawdź i w razie konieczności wyczyść filtr kłaczków.

- Przygotowanie ubrań: Sprawdź, czy przeznaczone do suszenia pranie może być suszone w suszarce bębnowej, zgodnie z etykietkami na każdym wyrobie. Sprawdź, czy wszystkie zapięcia są zamknięte, a kieszenie puste. Odwróć wszystkie wyroby na lewą stronę. Umieść ubranie w bębnie luźno, aby się nie poplątało.

- Nie należy przeładowywać bębna. Duże sztuki (np. śpiwory, kołdry) mogą po namoknięciu spowodować przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia.

- Zbiornik na wodę: Woda odprowadzona z suszarki podczas suszenia gromadzi się w zbiorniku urządzenia. Kiedy zbiornik wypełnia się, na panelu zapala się lampka. NALEŻY wówczas opróżnić pojemnik. Zaleca się jednak opróżnianie zbiornika po każdym cyklu suszenia.

- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

- Czyszczenie suszarki

    - Po każdym cyklu suszenia należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik na wodę.

    - Po każdym użytkowaniu należy wytrzeć wnętrze bębna i na pewien czas pozostawić otwarte drzwiczki, by umożliwić swobodną cyrkulację powietrza.

    - Wytrzeć urządzenie z zewnątrz i drzwiczki przy pomocy miękkiej szmatki.

    - NIE używać szorstkich myjek ani środków rysujących powierzchnię.

    - Aby zapobiec przywieraniu drzwiczek i nagromadzeniu zanieczyszczeń, należy od czasu do czasu czyścić wewnętrzną stronę drzwiczek i uszczelkę przy pomocy mokrej szmatki

CZYNNOŚCI ZABRONIONE

- Nie susz w suszarce niewypranych tkanin.

- Nie susz tkanin pranych przy użyciu płynów do czyszczenia chemicznego.

- Materiały z gumy piankowej mogą w pewnych okolicznościach, wskutek nagrzania, samorzutnie się zapalić. ZABRONIONE JEST suszenie w suszarce bębnowej takich rzeczy, jak gumy piankowe (pianki lateksowe), czepki pod prysznic, materiały wodoodporne, ubrania podgumowane oraz ubrania i poduszki z wkładkami z gumy piankowej

- Nie przystępować do naprawy, demontażu, montażu ani modyfikowania suszarki, ponieważ może to skutkować porażeniem elektrycznym lub doprowadzić do pożaru.

- Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.

- Wyroby nieodpowiednie do suszenia w suszarce bębnowej: Wełna, jedwab, tkaniny delikatne, pończochy nylonowe, delikatne hafty, tkaniny z metalowymi ozdobami, odzież z ozdobami z tworzywa sztucznego lub skóry, buty sportowe, duże artykuły, takie jak śpiwory itp.

- UWAGA: Z uwagi na niebezpieczeństwo pożaru lub wybuchu, w suszarce nie należy suszyć rękawic gumowych ani wyrobów, które były czyszczone przy użyciu płynów do czyszczenia chemicznego

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU AWARII

- Każdy wypadek lub awarie należy niezwłocznie zgłosić do pracownika administracji ZDS, a miejsce zdarzenia pozostawić w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek.

- W razie zagrożenia pożarowego należy natychmiast powiadomić pracownika administracji ZDS.

- W razie wystąpienia pożaru należy podjąć próbę ugaszenia go w zarodku przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, a jeżeli jest to niemożliwe – postępować dalej zgodnie z instrukcją przeciwpożarową.

UWAGI OGÓLNE

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza instrukcją należy każdorazowo zwrócić się do pracownika administracji ZDS.

- W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie pozostałe regulaminy obowiązujące na terenie UJCM.

- Osoby niestosujące się do zasad określonych w niniejszej instrukcji mogą być wyproszone przez pracownika administracji ZDS.

| Opracował: |  | Zatwierdził: |
| --- | --- | --- |